数显恒温油浴介绍：
    数显恒温油浴选用进口优质不锈钢板和精密机械加工工艺制造，具有耐高温，耐腐蚀的特点。控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术：远红外加热技术设计而成，产品热平衡时间短，温度波动性小，均匀性好，LED显示准确、直观。广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。

数显恒温油浴用法 :
    使用数显恒温油浴时必须先加油于锅内,再接通电源,数字温控表显示实际测量温度,调节温度设置,同时观察读数至所需设定温度值,当设定温度值超过油温时,加热指示灯亮,表明加热器已开始工作,当油温达到您所需温度时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄.应注意锅内油不能使用电热管露出油面,以免烧坏电热管。

数显恒温油浴主要技术参数：

| 产品名称 | 数显恒温油浴 |
| --- | --- |
| 型号 | HH-S |
| 电源 | 220V 50HZ |
| 加热功率 | 2000W |
| 控温范围 | RT-300℃ |
| 温度均匀性 | ±1℃ |
| 工作室容积(mm) | 280×280×300 |

产品可根据客户要求进行订做。

售后服务：三包一年，终身维护！

常州朗越仪器制造有限公司是专业从事实验设备的研制、开发、生产和销售为一体的的高科技企业。我公司主要生产振荡器、摇床、水浴锅、低温槽、油浴锅、培养箱、试验箱、离心机、搅拌器、匀浆机、电热板、电阻炉、干燥箱、蒸馏水器、分析仪器等。

电话：0519-82866633  82869933         传真：0519-82862233

QQ： 215975351   1102227948   网站：http://www.langyue17.com