電子連器正向力(Normal Force)的測試程序

引言

正向力（Normal  Force）是量測連接器端子最重要參數之一﹐視接點不同材質的電鍍面而有不同要求﹐一般錫鉛表面要求約200g 的正向力﹐而鍍金表面則在100g附近﹐由此項正向　力會衍生出與接觸阻抗及其他參數之關系。本文則評述EIA規范364-04中有關正方向的測試程序﹐為做第一個EIA364測試規范系列之介紹。

- 范圍

此測試程序是量測一連接器點系統﹐在正常操作情形下﹐給一固定的偏移（deflection）而所產生的正向力。當與其他檢驗的特性整合時﹐此測試值與接觸壓力的關系﹐提供接觸介面的電性完整性（integrity）與穩定性(stability), 來評估適當的配合。在程序中所敘述的﹐是一種破壞性的測試﹐且並不意謂是種驗收試驗（acceptance testing）.

- 儀器

- 使用尺寸足夠容納端子或連接器組成（connector assembly）的夾具﹐但不應變更原本桁臂（beam）的偏移性。上述的夾具﹐在不妨礙端子相對應於塑膠本體（housing）的原本位置（natural position）,或卡住特質（locking feature）的情形下﹐應能夾持端子。

- 利用荷重元（load cell）量測力量的大小﹐而此荷重元在其測量能力范圍內﹐准確度（accuracy）在±0.5%。

- 荷重元上應加深頭（probe）﹐而探頭的大小足夠覆蓋接觸點的面積（參閱第4.0節）

- 應使用線性的感測器（a linear transducer） ﹐測量偏移距離﹐感測器的非線性度為±1％。

- 應使用X-Y記錄器﹐其記錄值的精度（precision）為±1％。

- 當使用力量顯示器時﹐其讀值的准度應為±2％。

- 設備應提供端子的偏移量或透過某種驅動機構達到所要求的程度﹐而此設備應能產生一平順的軸向位移﹐其速率控制在0.01~1.0 in/min（0.254~25.4mm/min）。

- 因為連接器的型態和端子的設計不同﹐可以要求不同的夾持技朮﹐有些設計提供單獨端子（individual contacts）浮動（float） 在連接器本體內﹐或變形元件（the deflecting elements）可以對外側的接觸壁（contact shell）控制本質﹐這些端子也許必須自連接器本體移出來測試﹐針對（"loose" contact）測試﹐特殊的夾持技朮或知識﹐應在詳細的規格書中指明。

- 程序

- 1所應用的量測設備﹐應經校正。（例如:荷重元﹑位移計及X-Y記錄器)。

- 放置端子或連接器組成於夾具內之前﹐應先准備的事項。

- 就連接器組成的情形而論﹐若不可能使用並且正向力的特性不受影響﹐則本體可以變更。端子/本體系統﹐其原本卡住(natural locking)及預負荷的特質﹐不應該被妨礙。

- 就多尖點端子（multiple tine contacts）的情形而論﹐所有可能會阻礙探頭而不須測試和尖點﹐若不影響測試﹐則應該被移開﹐而不測試。

- 連接器應在銲接於印刷電路版上或夾持在適當處的狀態下測試。

- 放置端子或連接器於夾具內﹐應准備的事項。

  - 連接器放置在夾具內﹐應達到不妨礙原本卡住的特質﹑端子相對於本體的位置或變更原本桁臂偏移特性

  - 放置散裝端子在上述的夾具內﹐而夾持的區域為平時固定用﹐不會變更原本桁臂偏移的特性。

- 端子﹑連接器組成或探頭﹐應該被移動直到力量顯示不超過0.3牛頓（以前規定3克）﹐或確定為參考零點。

  - 探頭應屬於量測設備﹐提供接觸臂偏移﹐而與插入元件所造成的方向相同。

- 測試設備動作﹐使得端子偏移達到規定的距離﹐記錄產生的正方向力或繪出力量/偏移特性之圓形。

- 探頭

- 凸形端子（分離的柱狀體-split cylinder）

4.1.1探頭的形態﹐必須足夠接觸測試

元件凸面內部半徑的中心（參閱

圖1）。

4.1.2探頭的尖端應不是平面的就是弧

狀的﹐如果使用平面的測頭﹐其

寬度最少必須為0.005英寸

（0.127）﹐但不能超過端子的內

部半徑（參閱圖2）。

- 平面﹑凹面﹑酒窩狀或冠狀的端子

  - 探頭的插入面長度﹐必須是平的﹐其寬度不能小于測試元件總寬的75％（參閱圖3）。

- 探頭接觸面的長度﹐必須足夠長以避免不當的妨礙﹐並且在測試周期中﹐保持與樣品適當的接觸。

- 探頭接觸面﹐必須經過拋光﹐並且沒有突隆起﹑加工或研磨痕跡。

- 相對於測試的接觸元件﹐探頭必須是軸向放置﹐如此才不至於對桁臂造成偏心或扭轉的負荷﹐而超過可能的正常操作情形。

- 正向力/偏移特性

- 端子測試的正向力/偏移特性﹐建議繪在具有合適標記的座標上。

- 移非另有規定﹐偏移量標示在水平軸上﹐正向力標示在垂直軸上（參閱圖4）。

- 永久變形量（permanent set）

6.1除非另有規定﹐當有要求時﹐應利用以

下的程序來決定永久變形量。

6.1.1直接繪圖方式

    - 1在永久變形量被決定時,偏移的程度應可建立.

6.1.1.2依據本程序3.0節對指定偏移程

度的描述,正向力/偏移特性應立

即繪制。

6.1.1.3端子應被釋放負苛﹐直到初始

零點的到達。

6.1.1.4端子應被再次偏移及釋放負

苛﹐重覆10次或直到圓形曲線

產生重疊﹐視何者先發生而定

(參閱圖5)

6.1.2非繪圖方式

    - 1當永久變形量將被確定﹐偏移

的程度應被訂定﹐被訂定的參考零

點應被記錄

6.1.2.2依據本程序3.0節的描述﹐除了

正向力不必記錄外﹐端子應被偏

移至指定的程度。

6.1.2.3端子應被釋放負苛﹐直到零苛重

的到達。

6.1.2.4依據6.1.2.2節及6.1.2.3節的程

序,應重覆10次偏移循環.

6.1.2.5在10次循環後參考零點應須再次

確定與記錄。

6.1.2.6若有發生時永久變形量﹐以起始

與終了參考讀值間不同﹐來訂永久

變形量的大小。

- 文件

7.1在詳細說明書或繪圖中﹐下列應被指

定。

7.1.1最大偏移程度.

7.1.2若有要求,必須包括偏移探頭的方

向。

7.1.3所使用的夾持技朮﹑特殊情況下

及/或所要求之指示。

7.1.4測試的端子數及其位置。

7.1.5測試端子與本體組合或未組合

7.1.6 偏移率。

  - 數據表格及/或繪圖應包含下列資訊:

7.2.1測試標題。

7.2.2連接器及/或端子的件號或描述.

7.2.3在指定偏移程度時的正向力)可

以在繪圖數據的座標上顯示)及其

他要求的觀測報告。

7.2.4如在此所描述的夾持技術,使用

的特殊夾具或特殊指示。

- 注釋

8.1正向力所指示的是拔出力(withdrawal　force)﹐然而﹐縮回力是正向力﹐插入面清淨度﹑表面硬度﹑端子 材質的磨擦係數等的函數﹐就其本身而論﹐縮回力在給定的設計范圍而不影響正向力﹐可以變更。

8.2視使用設備同測試設定的條件而定,修

正因子可以被要求,經確保適當的偏移程

度來決定永久變形量。

# Text boxes

施力方向

可接受                 不可接受